MEMORIAL DESCRITIVO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO

LOCAL: CRECHE MUNICIPAL MARIA SILVEIRA MATOS

END: RUA JOAQUIM LOURENÇO, 475 – CENTRO – RIBEIRAO CORRENTE – SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

FONE: (16)3749-1000

OCUPAÇÃO: (E-I) ESCOLAS EM GERAL

- ESTRUTURAS:

A execução da obra obedecerá rigorosamente às especificações que constam no projeto e demais informações contidas no Memorial Descritivo.

A obra deverá ser locada obedecendo rigorosamente às medidas constantes em projeto.

Em caso de dúvidas entre o desenho e o Memorial, há necessidade de entendimentos entre a Empresa contratada e a Fiscalização, antes mesmo da realização dos serviços, para se dirimir a questão.

Toda e qualquer modificação dos serviços só será admitida com prévia autorização da SECRETARIA PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS.

O proponente deverá incluir em seu orçamento, todos os materiais e serviços, mesmo quando não especificados nos projetos e/ou não constar do orçamento confeccionado pela SECRETARIA PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS, necessários ao perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade da obra.

A OBRA se enquadra no regime de execução de empreitada global. Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado.

- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

A firma responsável pela execução da obra deverá assumir todos os encargos, de quaisquer serviços executados em desacordo com o projeto, sendo que correrá por sua conta a demolição e/ou reconstrução do necessário.

A responsabilidade da Empresa contratada é integral para os serviços contratados nos termos do Código Civil Brasileiro.

A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da Contratada.

É obrigação de a Empresa visitar a área e o local onde serão executados os serviços, não podendo sob pretexto algum, argumentar o desconhecimento do mesmo.

###### DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS:

Todos os materiais colocados na obra deverão estar de acordo com as especificações da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverão ser submetidos à Fiscalização de um responsável técnico designado pela SECRETARIA PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS para exame e aprovação.

Os materiais recusados deverão ser retirados da obra no prazo máximo de 48 horas.

- ESTRUTURAS:

A execução da obra deverá ser realizada conforme as normas construtivas em vigor, estruturas de aço galvanizado, madeira, dentre outras, serão executadas de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 120 minutos (02 horas), conforme a IT 08/11.

- COMPARTIMENTOS:

Independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à suas atividades. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamentos, etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

- INSTALAÇÕES:

As instalações hidráulicas e elétricas do sistema contra incêndio obedecerá aos requisitos da ABNT e das respectivas Normas.

- MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:

As medidas previstas nas normas da ABNT, riscos específicos obedecerá aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, das normas ABNT.

Todos os acionadores, baterias, sinalizadores, central de distribuição G.L.P., chave elétrica predial, registro de recalque, hidrantes e extintores deverão segui todas as dimensões descrita no projeto e nas normas.

- ALTERAÇÕES NO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA:

Qualquer dúvida sobre o projeto ou sua execução, deverá ser encaminhada ao responsável técnico pelo projeto com antecedência mínima de cinco dias antes da execução.

Havendo impossibilidade de execução de todo ou de partes do projeto de acordo com a realidade da obra, estas deverão ser também encaminhadas ao responsável técnico pelo projeto no mesmo prazo do parágrafo anterior, podendo este estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais, não podendo este prazo exceder a 14 dias.

As mudanças acima mencionadas deverão estar devidamente documentadas e assinadas pelo responsável da prefeitura designado para o acompanhamento da obra ou pelo técnico responsável pelo projeto.

Será de responsabilidade do executor, a execução do projeto em sua integra, salvo feitas às modificações de acordo com os parágrafos anteriores, devendo este refazer o serviço, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo estipulado pela prefeitura, caso haja qualquer modificação em desacordo com os parágrafos anteriores.

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

As instalações elétricas a serem executadas pelo Contratante deverá ser de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da Companhia Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo ao projeto.

A entrada de energia deverá ser interligada ao quadro de distribuição, com disjuntores ligados para somente esta finalidade.

A instalação elétrica será feita através de conduítes galvanizado de 32 mm aparentes.

Instalação de iluminação de emergência deverá segui conforme o projeto.

- LIMPEZA:

Visando a higiene, a estética e a utilização imediata, a obra deverá ser entregue totalmente limpa.

Ao longo dos serviços, o canteiro e os locais em obra deverão ser mantidos organizados e limpos dentro do possível.

Concluídos os serviços em cada área, estes deverão ser limpos para facilitar a verificação por parte da fiscalização e sempre que possível vedado o acesso.

Para a limpeza deverá se usar de modo geral água e sabão neutro, o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar danos nas superfícies ou peças.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverão ser totalmente removidos.

- FINALIZAÇÃO:

Todos os componentes instalados deverão ser testados e comprovado sua funcionalidade mediante fiscalização da SECRETARIA PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS, obedecendo todos os critérios aqui descritos.

- APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ART:

Deverão ser apresentadas à Fiscalização as ARTs referentes às instalações executadas como: execução do sistema de incêndio.

- SEGURANÇA NA OBRA:

A Empresa Construtora contratada para execução das obras é inteiramente responsável por manter as condições de segurança dos seus funcionários, e das demais pessoas que possivelmente tenham acesso ao canteiro de obras ou qualquer tipo de contato através dos acessos aos logradouros lindeiros ou construções confrontantes.

Devendo atender todas as especificações estabelecidas pela NR 18.

CELSO RICARDO DA CRUZ

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 5068979819

ANTÔNIO MIGUEL SERAFIM

PREFEITO MUNICIPAL

RIBEIRÃO CORRENTE – SP