MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO PRÉDIO CRECHE MARIA SILVEIRA MATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

LOCAL: Rua Joaquim Lourenço - RIBEIRÃO CORRENTE - SP.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

DO SERVIÇO

A execução da obra obedecerá rigorosamente às especificações que constam no projeto, memorial descritivo e planilha de orçamentária.

A obra deverá ser locada obedecendo rigorosamente às medidas constantes em projeto.

Em caso de dúvidas entre o desenho e o Memorial, há necessidade de entendimentos entre a Empresa contratada e a Fiscalização, antes mesmo da realização dos serviços, para se dirimir a questão.

Toda e qualquer modificação dos serviços só será admitida com prévia autorização da DIRETORIA DE OBRAS.

O proponente deverá incluir em seu orçamento, todos os materiais e serviços, mesmo quando não especificados nos projetos e/ou não constar do orçamento confeccionado pela DIRETORIA DE OBRAS, necessários ao perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade da obra.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A firma responsável pela execução da obra deverá assumir todos os encargos, de quaisquer serviços executados em desacordo com o projeto, sendo que correrá por sua conta a demolição e/ou reconstrução do necessário.

A responsabilidade da Empresa contratada é integral para os serviços contratados nos termos do Código Civil Brasileiro.

A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da Contratada.

É obrigação da Empresa visitar a área e o local onde serão executados os serviços, não podendo sob pretexto algum, argumentar o desconhecimento do mesmo.

###### DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

Todos os materiais colocados na obra deverão estar de acordo com as especificações da A.B.N.T. e do I.P.T; como também deverão ser submetidos à Fiscalização de um responsável técnico designado pela DIRETORIA DE OBRAS para exame e aprovação.

Os materiais recusados deverão ser retirados da obra no prazo máximo de 48 horas.

MUDANÇAS NO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

Qualquer dúvida sobre o projeto ou sua execução, deverá ser encaminhada ao responsável técnico pelo projeto com antecedência mínima de cinco dias antes da execução.

Havendo impossibilidade de execução de todo ou de partes do projeto de acordo com a realidade da obra, estas deverão ser também encaminhadas ao responsável técnico pelo projeto no mesmo prazo do parágrafo anterior, podendo este estipular um prazo maior para a entrega dos resultados finais, não podendo este prazo exceder a 14 dias.

As mudanças acima mencionadas deverão estar devidamente documentadas e assinadas pelo responsável da prefeitura designado para o acompanhamento da obra ou pelo técnico responsável pelo projeto.

Será de responsabilidade do executor, a execução do projeto em sua integra, salvo feitas às modificações de acordo com os parágrafos anteriores, devendo este refazer o serviço, ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo estipulado pela prefeitura, caso haja qualquer modificação em desacordo com os parágrafos anteriores.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser feita a demolição manual de revestimentos em paredes, demolição da alvenaria e retirada dos azulejos para manutenção e reparo em vazamentos hidráulicos nos banheiros masculinos e femininos, conforme projeto e orientação da DIRETORIA DE OBRAS. A demolição se dará nos banheiros para correção de umidades oriundas de algum vazamento tantos nas paredes como nos pisos dos banheiros, também em uma parede externa  da sala de repouso .

Quanto as calhas e drenagens pluviais as mesmas deveram ser feita uma manutenção e correção de vazamento.

Será assentadas 3 portas  de madeira com a medida de 0,80x2,10 metros tudo conforme especificado em planilha orçamentária.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Deverá ser utilizado CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 nos locais onde for necessário para  o perfeito acabamento

PISO

Deverá ser feita A DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO na parede e após a execução dos serviços deverá ser colocado  REVESTIMENTO CERÂMICO nas  PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS com argamassa.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Contratada, a obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se julgarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Memorial.

A Contratada manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer referência de nível (RN) e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.

Instalações Hidraulicas

Deverá  ser feita uma manutenção e correção de vazamentos no prédio , os acessórios e conexões deverá ser fornecido pela contratada .

COBERTUA

Deverá ser procedido uma revisão no telhado para troca de telhas quebradas e possíveis vazamentos.

PINTURA

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

As paredes a serem pintadas, deverão primeiramente passar por raspagem e limpeza de suas superfícies, As tintas especificadas deverão ser tipo "preparada e pronta para o uso", na marca pré aprovada “Suvinil” similar ou de melhor qualidade, em embalagem original e intacta, empregando-se o solvente adequado; deverá ser vedada a adição de secantes, pigmentos, ou qualquer outro material estranho.

Antes do uso de qualquer tinta, o conteúdo deverá ser agitado muito bem para a homogeneização dos seus componentes, operação que deverá se repetir durante os trabalhos.

Deverão ser evitados os escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinados à pintura (vidros, pisos, aparelhos, metais, etc.)

O ambiente interno e externo (paredes e tetos) deverá ser pintado com 2 demãos de tinta látex acrílica  com duas demãos, nos locais e cores, de acordo especificações de projeto.deverá ser pintado também os muros laterais incluindo a parte externa e interna Na altura que se encontra já pintado.

CASTELO D ÀGUA

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

As paredes a serem pintadas, deverão primeiramente passar por raspagem e limpeza de suas superfícies, As tintas especificadas deverão ser tipo "preparada e pronta para o uso", na marca pré aprovada “Suvinil” similar ou de melhor qualidade, em embalagem original e intacta, empregando-se o solvente adequado; deverá ser vedada a adição de secantes, pigmentos, ou qualquer outro material estranho.

Antes do uso de qualquer tinta, o conteúdo deverá ser agitado muito bem para a homogeneização dos seus componentes, operação que deverá se repetir durante os trabalhos.

Deverão ser evitados os escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinados à pintura (vidros, pisos, aparelhos, metais, etc.)

O ambiente interno deverá ser feito uma impermeabilização e manutenção na caixa d água e as paredes externas (paredes e tetos) deverá ser pintado com 2 demãos de tinta látex acrílica com duas demãos, nos locais e cores, de acordo especificações de projeto., deverá ser feita manutenção e se necessário trocar as madeiras abaixo da caixa dágua.

FINALIZAÇÃO:

Todos os componentes instalados deverão ser testados e comprovado sua funcionalidade mediante fiscalização da SECRETARIA PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS, obedecendo todos os critérios aqui descritos.

APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ART:

Deverão ser apresentadas à Fiscalização as ARTs referentes às instalações executadas como: execução do SERVIÇO.

LIMPEZA

Visando a higiene, a estética e a utilização imediata, a obra deverá ser entregue totalmente limpa.

Ao longo dos serviços, o canteiro e os locais em obra deverão ser mantidos organizados e limpos dentro do possível.

Concluídos os serviços em cada área, estes deverão ser limpos para facilitar a verificação por parte da fiscalização e sempre que possível vedado o acesso.

Para a limpeza deverá se usar de modo geral água e sabão neutro, o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar danos nas superfícies ou peças.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverão ser totalmente removidos.

### SEGURANÇA NA OBRA

A Empresa Construtora contratada para execução das obras é inteiramente responsável por manter as condições de segurança dos seus funcionários, e das demais pessoas que possivelmente tenham acesso ao canteiro de obras ou qualquer tipo de contato através dos acessos aos logradouros lindeiros ou construções confrontantes.

Devendo atender todas as especificações estabelecidas pela NR 18.

____________________________                      _________________________________

CELSO RICARDO DA CRUZ                             MARCELO ANTÔNIO DE ASSIS CUNHA

ENG. CIVIL CREA 5068979819                         ENG. CIVIL CREA 5061584703/D